FUKTSÄKERHETSPLAN PRODUKTION

PROJEKTNAMN

SDF: NN

PROJEKTNUMMER: XXX

DOKUMENTSTATUS

Fuktsäkerhetsplanen upprättad av:

Namn och datum

Fuktsäkerhetsansvarig produktion:

Namn och datum

| Rev.nr | Datum | Beskrivning av ändring | Sign. |
| --- | --- | --- | --- |

Introduktion

Fuktsäkerhetsplanen upprättas av entreprenören/fuktsäkerhetsansvarig produktion och beskriver vilka fuktsäkerhetsåtgärder och mätningar som kommer att utföras under produktionsskedet för att skydda huset och byggmaterialet mot skadlig fukt under produktionen. Fuktsäkerhetsplanen beskriver även hur uppföljningen kommer att ske vid byggnation av kritiska byggnadsdelar och moment vilka har identifierats av projektörerna vid fuktsäkerhetsprojekteringen. Tillägg/avvikelser från fuktsäkerhetsplanen som uppdagas under byggskedet ska infogas och uppdatera fuktsäkerhetsplanen.

Under produktionsfasen har arbetsplatsens fuktsäkerhetsansvarige det övergripande ansvaret för att fuktsäkerhetsplanen följs och att löpande information om fuktsäkerhetsarbetet redovisas vid byggmöten och att underlag för fuktsäkerhetsdokumentation upprättas och överlämnas till stadsfastighetsförvaltningens fuktsakkunnige. Mallen för fuktsäkerhetsplanen är grundstommen dvs. kan utökas i omfattning beroende på projektet.

Innehåll

1. Organisation	4

2. Genomgång av fuktaspekter inför upprättande av fuktsäkerhetsplanen	5

3. Upprättande av arbetsberedningar inkluderande fuktsäkerhetsprojekteringens identifierade fuktrisker	6

4. Väderskydd och hantering/förvaring av byggnadsmaterial	7

5. Uttorkningsklimat	8

6. Betongkonstruktioner, avjämningsmassor	9

7. Inbyggnad av trä, gips mineralull och andra fuktkänsliga material	10

8. Lufttäthet	10

9. Planering för åtgärder och hantering av avvikelser	11

10. Fuktronder och löpande redovisning till fuktsakkunnig	13

11. Kontroller	14

12. Underlag för fuktsäkerhetsdokumentation produktion	15

## 1. Organisation

|  | Företag, namn, telefon., e-post |
| --- | --- |
| Entreprenadform: |  |
| Byggherre: | Göteborgs Stad Stadsfastighetsförvaltningen Projektledare 031-365 XX XX fornamn.efternamn@stadsfast.goteborg.se Teknikområdesansvarig Bygg 031-365 XX XX fornamn.efternamn@stadsfast.goteborg.se |
| Beställare: |  |
| Stadsfastighetsförvaltningens fuktsakkunnige: |  |
| Fuktsäkerhetsansvarig produktion (kan vara flera) |  |

## 2. Genomgång av fuktaspekter inför upprättande av fuktsäkerhetsplanen

| Aktivitet/kontrollpunkt | Delaktivitet | Resultat/metod | Utfört Datum/signatur |
| --- | --- | --- | --- |
| Genomgång av byggherrens krav på fuktsäkerhet | Byggherrens fuktsakkunnige går igenom/delger byggherrens fuktkrav till fuktsäkerhetsansvarig produktion |  | Fuktsakkunnig Fuktsäkerhetsansvarig produktion |
| Genomgång av identifierade fuktrisker vid fuktsäkerhetsprojekteringen | Respektive projektör delger fuktsäkerhetsansvarig produktion fuktsäkerhetsprojekteringens identifierade fuktrisker samt hur dessa ska följas upp och dokumenteras. Genomgång förteckning fuktkritiska moment och konstruktioner. |  | Fuktsäkerhetsansvarig projektering Fuktsäkerhetsansvarig produktion |
| Genomgång av identifierade fuktrisker för produktion | Fuktsäkerhetsansvarig produktion identifierar fuktkänsliga moment, konstruktioner och installationer samt hur dessa ska följas upp och dokumenteras och upprättar denna fuktsäkerhetsplan. |  | Fuktsäkerhetsansvarig produktion |
| Identifierar arbetsberedning fukt | Fuktsäkerhetsansvarig identifierar behovet av och tidpunkter när information till arbetsplatsens personal och UE ska tas upp vad gäller arbetsberedning inför fuktkritiska arbetsmoment. Arbetsberedningar ska dokumenteras. |  | Fuktsäkerhetsansvarig produktion |

## 3. Upprättande av arbetsberedningar inkluderande fuktsäkerhetsprojekteringens identifierade fuktrisker

Beredningarna ska minst innehålla punkterna 1-12 (vid förekomst) och därefter kompletteras med övriga identifierade riskmoment, se fuktsäkerhetsprojektering med riskvärdering. Beredningar ska dokumenteras.

| Löpnr | Aktivitet | Ansvarig | Arbetsbered-ning utförd | Redovisning alternativt hänvisning till dokument |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Datum | Sign |  |
| 1 | Lufttäthet (Bygga L) |  |  |  |  |
| 2 | Våtrum (BKR, GVK, Säker vatten) |  |  |  |  |
| 3 | VVS installationer (Säker vatten) |  |  |  |  |
| 4 | Takläggning |  |  |  |  |
| 5 | Dörr och fönstermontage (detaljer) |  |  |  |  |
| 6 | Prefabmontage (HDF, Sandwichelement) |  |  |  |  |
| 7 | Tätning av genomföringar klimatskal (utvändigt) |  |  |  |  |
| 8 | Materialhantering |  |  |  |  |
| 9 | Terrasser, balkonger |  |  |  |  |
| 10 | Betonggjutning, avjämningsmassa |  |  |  |  |
| 11 | Vattentäta konstruktioner |  |  |  |  |
| 12 | Storkök (tätskiktssystem etc.) |  |  |  |  |
| Nedan redovisas identifierade fuktrisker från projekteringen (se förteckning fuktkritiska moment och konstruktioner, bilaga till fuktsäkerhetsbeskrivningen). |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |

## 4. Väderskydd och hantering/förvaring av byggnadsmaterial

| Aktivitet | Beskrivning | Resultat/metod |
| --- | --- | --- |
| Väderskydd | Redovisa hur montaget och byggnaden ska väderskyddas samt hur takläggningen kommer att utföras med hänsyn till byggfukt före tätt hus, för att fuktkraven ska uppfyllas. Väderkänsligt montage får inte ske vid nederbörd. Se www.vaderskydd.se |  |
| Leverans av byggnadsmaterial | Redovisa vilka krav som kommer att ställas på materialleverantörerna vad gäller fuktkrav och emballage. Beskriv mottagningskontrollen på arbetsplats |  |
| Lagring av byggnadsmaterial på arbetsplats | Beskriv hur lagring av byggnads-material kommer att ske på arbetsplatsen vad gäller väderskydd, klimathållning och nedsmutsning. |  |

## 5. Uttorkningsklimat

| Aktivitet | Beskrivning | Resultat/metod |
| --- | --- | --- |
| Provisoriskt byggklimat | Redovisa metod och maskinell insats (generellt krav: värme och avfuktning) samt förväntat klimat (RF och temperatur) med hänsyn till produktionsskede. Avstämning mot uttorkningsberäkningar. |  |
| Klimatmätning | Beskriv hur klimatet RF och temperatur kommer att övervakas och dokumenteras (generellt krav: loggning varje våningsplan, ute samt vind). Beskriv även metod för hur bedömning av fukttillskott och mikroklimat kontrolleras och dokumenteras. Avstämning mot uttorkningsberäkningar. |  |

## 6. Betongkonstruktioner, avjämningsmassor

| Aktivitet | Beskrivning | Resultat/metod |
| --- | --- | --- |
| Betonggjutningar | Redovisa förväntad uttorkningsprocess i betonggjutningar och förstyvningar med hänsyn till betongens vct-tal och uttorkningsklimat för att läggning av ytskikt ska kunna ske enligt tidplan. |  |
| Avjämningsmassor | Redovisa val av avjämningsmassa samt uttorkningstid med hänsyn till läggning av ytskikt. |  |
| Kritisk RF | Redovisa kritiskt RF för de ytskikt som kommer att användas. |  |
| Fuktmätning | Beskriv antalet mätpunkter i betongkonstruktioner och avjämningsmassor, placering av mätpunkter samt val av mätmetod och mätfrekvens. Ange vem som är anlitad för att utföra fuktkontroll. Slutmätning ska utföras och dokumenteras enlig RBK (www.rbk.nu/) och Golvbranschens branschstandard (www.golvbranschen.se). |  |
| HDF-bjälklag | Redovisa hantering av kvarstående fukt i hålrum samt uttorkning av foggjutningar, hattbalkar, förstärkningar med mera. |  |

## 7. Inbyggnad av trä, gips mineralull och andra fuktkänsliga material

| Aktivitet | Beskrivning | Resultat/metod |
| --- | --- | --- |
| Fuktkvotsmätning i trä | Redovisa omfattning, utförande, hur och när, vad gäller fuktkvotsmätning i trä samt vid vilken fuktkvot trämaterial byggs in. |  |
| Fuktmätning i andra fuktkänsliga material | Redovisa omfattning på fuktmätning i andra fuktkänsliga material. |  |
| Mikrobiologisk påväxt | Redovisa hur kontroll sker så att mikrobiologisk påväxt, före inbyggnad, inte uppstått på organiskt material. |  |
| Fotodokumentation | Foton ska löpande tas och dokumenteras av utförande i dolda utrymmen. |  |

## 8. Lufttäthet

| Aktivitet | Beskrivning | Resultat/metod |
| --- | --- | --- |
| Genomgång av kraven avseende lufttäthet | Redovisa omfattning, utförande. |  |
| Granskning av projekterade handlingar | Görs med fördel i samverkan med projektör med tanke på produktionskritiska moment/detaljer. Hitta konstruktioner som underlättar lufttätning. |  |
| Upprätta egenkontrollplan | Upprätta egenkontrollplan i samråd med projektör. Utför kontroller på kritiska punkter. |  |

## 9. Planering för åtgärder och hantering av avvikelser

Nedan anges den beredskap man har att hantera en uppkommen avvikelse.

| Aktivitet | Resultat/metod (Redovisa hur dokumentation och åtgärd utförs ifall aktiviteten inträffar.) |
| --- | --- |
| Avvikelser från denna fuktsäkerhetsplan. |  |
| Mikrobiologisk påväxt på trä eller andra material. |  |
| Förhöjd fuktkvot i trä mot godkänd nivå. |  |
| Gips och träbaserat skivmaterial får fukttillstånd som överskrider det värde som angetts av tillverkare. |  |
| Kritiskt fukttillstånd för ytskiktsbeläggning över/underskrids i luften. |  |
| Betong/avjämningsmassor uppfyller inte kravet på kritisk relativ fuktighet. |  |
| Vattenskada uppstår genom läckage t. ex. rörläckor, sönderblåst väderskydd. |  |

## 10. Fuktronder och löpande redovisning till fuktsakkunnig

| Aktivitet | Beskrivning | Resultat | Ansvarig utförare Utfört: Datum/signatur |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuktronder | Redovisa vem som är ansvarig för att utföra fuktronder, hur ofta fuktronden kommer att utföras samt var dokumentationen finns. |  |  |
| Redovisning av fuktsäkerhetsarbetet på arbetsplats. | Redovisa hur det löpande fuktsäkerhetsarbetet kommer informeras till beställarens fuktsakkunnige. |  |  |

## 11. Kontroller

| Aktivitet | Beskrivning | Resultat | Ansvarig utförare Utfört: Datum/signatur |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuktmätning i betong | Redovisa vem som är ansvarig för kontrollen, resultat samt undertecknad när kontrollen är avslutad. |  |  |
| Fuktmätning i spackel/avjämningsmassa | Redovisa vem som är ansvarig för kontrollen, resultat samt undertecknad när kontrollen är avslutad. |  |  |
| Klimatmätning |  |  |  |
| Fuktkvotsmätning i trä |  |  |  |
| Fuktmätning i andra fuktkänsliga material |  |  |  |
| Tryck och täthetskontroll rörledningar |  |  |  |
| Lufttäthetsprovning | Utför tidig täthetskontroll (provtryckning och läckagesökning) gärna i kombination med termografering under uppvärmningssäsongen. |  |  |
| Täthetsprovning Terrassbjälklag/platta tak |  |  |  |
| Kontroll av tätskikt, golvbrunnar, uppvik, genomföringar etcetera i våtrum |  |  |  |

## 12. Underlag för fuktsäkerhetsdokumentation produktion

Fuktsäkerhetsansvarig produktion ansvarar för att samla in och sammanställa följande dokumentation och överlämna detta till fuktsakkunnig:

- Uppdaterad fuktsäkerhetsplan.

- Fuktrondsprotokoll.

- Relevant märkning, produktgodkännande och intyg som är relevanta för byggnadens fuktsäkerhet.

- Revideringar av konstruktioner, materialval och utföranden som kan påverka den framtida fuktsäkerheten.

- Resultat från beräkningar.

- Resultat från mätning och kontroller enligt fuktsäkerhetsplan.

- Avvikelserapporter och redovisning av utförda åtgärder.

- Kvalitetsdokument enligt BKR:s branschregler för våtrum, MVK måleribranschens regler för våtrum, GVK:s branschregler Säkra våtrum och intyg om säker vatteninstallation.

- Instruktioner för drift och underhåll relevanta för fuktsäkerheten till exempel rensning av dagvattenbrunnar, kontroll av inspektionsbrunnar till dränering, eventuella mjukfogningar som behöver översyn och underhåll med mera.

- Besiktningsprotokoll och utlåtanden som rör fuktsäkerhet.

- Övrig dokumentation (exempelvis foton, protokoll från möten där fuktfrågor behandlats).

Se även Stadsfastighetsförvaltningens Mall teknisk dokumentation (DU-pärmar m. m.) på https://goteborg.se/tka.

Underlaget ska vara överlämnat till fuktsakkunnig senast tre veckor innan slutbesiktning.